## Slide 1
자바 웹메일 시스템
JMocha Sizing
2016. 9. 24
오픈솔루션팀
이 동호

## Slide 2
Sizing Test Workload Model
총 사용자 수
- 3000명
주요 메일 사용 시간
- 하루 10시간(오전 9시 ~ 오후 7시)
평균 메일 크기
- 170KB
수신 메일 수
- 각 사람당 하루 100통, 3000*100 = 총 300,000통
- 이 경우, 초당 9통(9/s)이면 10시간*3600초*9 = 324,000통으로
충분하지만 초당 10통(10/s)을 테스트 기준으로 함.
읽는 메일 수
- 각 사람이 수신한 10통을 모두 읽는다고 가정할 때, 수신 메일
수와 동일한 초당 10통(10/s)을 테스트 기준으로 함.

## Slide 3
Sizing Test Workload Model
메일 작성 수
- 하루 100통을 수신할 경우 20%에 답장을 보내는 것으로
가정하여 초당 2통(2/s)를 테스트 기준으로 함.
메일 목록 보기 빈도 수
- 각 사용자가 5분마다 메일 목록을 refresh하고 균등하게 분포되어
있다고 가정할 경우 3000회/5분(300초) = 10회/s를 테스트 기준으로 함.
위와 같이 4가지 주요 Operation(메일 읽기, 메일 쓰기, 메일 수신,
메일 목록)을 기준으로 Sizing 테스트를 수행함.
메일 읽기와 목록은 Read Operation, 메일 쓰기와 수신은 Write
Operation으로 분류됨.

## Slide 4
Sizing Test Server Machine Spec
CPU
- Intel Xeon E3-1240 v5 3.50 GHz
RAM
- 32GB
HDD 1
- SAS 600GB 10,000 rpm
: 메일 서버 애플리케이션 및 메일박스(MariaDB Database) 저장용
HDD 2
- SAS 600GB 10,000 rpm
: 메일 서버 애플리케이션 로그 저장용
SSD
- SATA3 128GB
: 메일큐 및 MariaDB Redo(Transaction) Log 파일 저장용
☞ 메일의 임시 저장소인 메일큐와 고정 크기인 Redo Log 파일을 고성능의
SSD에 할당하여 성능을 향상시킴

## Slide 5
Test Result
메일 수신 성능
- 최대 50통/s(CPU 사용률: 50 ~ 60%)
- 10통/s(CPU 사용률: 약 20%)
메일 읽기 성능
- 최대 35통/s(CPU 사용률: 95%이상)
- 10통/s(CPU 사용률: 약 30%)
메일 쓰기 성능
- 최대 30통/s(CPU 사용률: 95%이상)
- 2통/s(CPU 사용률: 약 10%)
메일 목록 성능
- 최대 25회/s(CPU 사용률: 95%이상)
- 10회/s(CPU 사용률: 약 35%)
메일 수신 10통/s + 읽기 10통/s + 쓰기 2통/s + 목록 10회/s의 경우
- CPU 사용률 95%이상이며 메일 수신, 읽기, 쓰기는 모두 처리하나
목록은 7회/s 정도로 처리됨.

## Slide 6
Conclusion
3000명을 기준으로 한 Workload Model에서 테스트 서버는 약간
버거운 성능을 나타냄.
1000명을 대상으로 할 경우 테스트 서버는 충분한 성능으로 판단됨.
4-core인 테스트 서버 대신 8-core 서버를 사용한다면 3000명을
지원할 수 있을 것으로 추정됨. 8-core는 Xeon E3 제품군에는 없고
E5 제품군을 사용해야 함. Xeon E5-1680 v4가 적절한 후보로 보임.
1000명일 때는 메일 서버(MariaDB 포함)외에 WAS(Web App Server)인
톰캣 서버까지 모두 한 서버 머신 안에 설치하여 운영할 수 있을 것으로
보이나, 3000명 부터는 Web 요청을 처리하는 WAS 서버를 별도의 서버
머신으로 분리해야 할 것으로 판단됨. 즉, 1000명일 때는 1대의 서버
머신, 3000명일 때는 2대의 서버 머신이 필요함. 단, WAS 서버 머신으로
E5급 머신이 필요해 보이지는 않으며 테스트 서버와 같은 E3급이면
충분해 보임.

## Slide 7
Conclusion
5000명을 지원하기 위해서는 Read Operation의 성능이 더 필요해
보이므로 3000명 지원 구성에 더하여 Replica(복제) 서버 머신을
배치하도록 함. 즉, 한 대의 WAS 서버 머신과 두 대의 메일 서버
(MariaDB 포함) 머신으로 구성하고 메일 서버 머신 앞에는 Load
Balancer를 위치시킴.
10,000명을 지원하기 위해서는 5000명 지원 구성을 두 세트 준비하고
사용자 계정에 따라 두 세트로 분산 배치하는 형태가 필요해 보임. 즉,
사용자 A는 1번 세트로 배치하고 사용자 B는 2번 세트로 분리하여
배치하는 방식임(이를 위해서는 계정에 따라 메일 서버 세트를 할당하는
로직 및 해당 메일박스가 위치한 데이터베이스로 접근하기 위한 로직의
추가 개발이 필요함).

## Slide 8
Conclusion
이후 사용자 규모별 Configuration에 나오는 WAS 서버 머신과 메일
서버 머신의 스펙은 다음과 같다(단, 1000명일 때는 메일 서버 머신
사양이 WAS 머신 사양과 동일함.)
- WAS 머신 사양
: Xeon E3-1240 v5 3.50 GHz + RAM 32GB + 1 SAS HDD
- 메일 서버 머신 사양
: Xeon E5-1680 v4 3.40 GHz + RAM 32GB + 2 SAS HDD + 1 SSD

## Slide 9
Configuration for 1,000 users
메일 서버 머신
☞ 모든 컴포넌트가 한 대의 서버 머신에 할당되는 구성임
Tomcat
Mail Server
MariaDB

## Slide 10
Configuration for 3,000 users
메일 서버 머신
Mail Server
MariaDB
☞ Web Request를 담당하는 Tomcat이 별도의 머신으로 분리됨
WAS 머신
Tomcat

## Slide 11
Configuration for 5,000 users
메일 서버 머신
Mail Server
MariaDB
☞ Web Request 처리는 3,000명 구성과 동일하게 한 대의 WAS 머신으로
가능할 것으로 판단됨
Load Balancer
WAS 머신
Tomcat
MariaDB
Mail Server
Replication
on Dedicated
Gbps Network
Between Mail
Server Machines

## Slide 12
Configuration for 10,000 users
메일 서버 머신
Mail Server
MariaDB
WAS 머신
Tomcat
Load Balancer
Tomcat
Load Balancer
Mail Server
MariaDB
Replication
Mail Server
MariaDB
Load Balancer
Mail Server
MariaDB
Replication
User Account별
분산 로직
Dedicated
Gbps
Network
Between
Mail Server
Machines
Set 1
Set 2
☞ Set 1의 Mail Server가 사용자 계정에 따라 Set 2의 MariaDB로 접근할 수 있으며 그 반대도 가능함.

## Slide 13
Configuration for 1,000 users with HA
메일 서버 머신
Tomcat
Mail Server
MariaDB
Tomcat
Mail Server
MariaDB
Load Balancer
Replication
on Dedicated
Gbps Network
Between Mail
Server Machines

## Slide 14
Configuration for 3,000 users with HA
메일 서버 머신
Mail Server
MariaDB
WAS 머신
Tomcat
Replication
on Dedicated
Gbps Network
Between Mail
Server Machines
Load Balancer
Tomcat
Load Balancer
Mail Server
MariaDB

## Slide 15
Configuration for 5,000 users with HA
메일 서버 머신
Mail Server
MariaDB
WAS 머신
Tomcat
Replication
on Dedicated
Gbps Network
Between Mail
Server Machines
Load Balancer
Tomcat
Load Balancer
Mail Server
MariaDB
Mail Server
MariaDB

## Slide 16
Configuration for 10,000 users with HA
메일 서버 머신
Mail
Server
MariaDB
WAS 머신
Tomcat
Load Balancer
Load Balancer
Replication
Load Balancer
Replication
User Account별
분산 로직
Dedicated
Gbps
Network
Between
Mail Server
Machines
Set 1
Set 2
Mail
Server
MariaDB
Mail
Server
MariaDB
Mail
Server
MariaDB
Mail
Server
MariaDB
Mail
Server
MariaDB
Tomcat
Tomcat
☞ Set 1의 Mail Server가 사용자 계정에 따라 Set 2의 MariaDB로 접근할 수 있으며 그 반대도 가능함.